## Slide 1
Fachlabor IT zur Fabrikautomation
Entwicklung und Implementierung einer Aufzugssteuerung mittels C++ Gruppe 5

## Slide 2: Fachlabor IT
Vorgehensweise & Features
Klassenübersicht & main()
Warteschlangenlogik
Bewegungslogik
Türlogik
Fazit
I

## Slide 3: Vorgehensweise bei der Entwicklung
I
Konzeptentwicklung in UML
  Arbeitsaufteilung nach Klassen und Festlegen der Schnittstellen
  Einheitliche Definition wichtiger Methoden- und Variablennamen
Einsatz der Programmiersprache C++ in der Entwicklungsumgebung Code::Blocks
Gemeinsame Verwendung des Version Control Systems Git
Automatische Dokumentation der Software mit Doxygen
Ziele: Einfacher, verständlicher Code

## Slide 4: Features der Software
Intelligent: Abarbeitung der Aufrufe nach Fahrtrichtung
Komfortabel: sanftes Anfahren und Abbremsen
Anpassbar: Einfache Erweiterung mit weiteren Etagen
Sicher: Überwachung der Türen
Ausfallgesichert: Starten aus jeder Position möglich
Fehlerfrei: keine Fehlfunktionen
Clean: Verwendung sprechender Methoden- und Variablennamen
Notes: Hier Vorführen der Features Intelligent und Komfortabel an der Simulation, sowie Aufzeigen der allgm. Funktionsweise der Positions- und Richtungsleuchten

## Slide 5: Fachlabor IT
Vorgehensweise & Features
Klassenübersicht & main()
Warteschlangenlogik
Bewegungslogik
Türlogik
Fazit
II

## Slide 6: II. Klassenübersicht & main()
II

## Slide 7: Klassenübersicht
II

## Slide 8: Notizen
Main() ruft Funktionen der Klasse ElevatorController auf
Warteschlangenlogik und Bewegungslogik in Klasse ElevatorController enthalten
Etagenlogik wird durch die Klasse Elevator initialisiert
Anfahrsteuerung in Klasse Cabin enthalten
Positionsüberwachung in Klasse Cabin enthalten
Cabin nutzt Fahrmodi von CabinEngine
Elevator setzt die Zielpositionen
Elevator_client enthält Funktionen zum Zugriff auf Sensoren und Aktoren

## Slide 9: Herausforderungen
Vererbung oder Referenz?
Abfrage der Sensoren

## Slide 10: III. Warteschlangenlogik
III

## Slide 11: Warteschlangenlogik -> control_input_lists
III
Notes: Aufruf in Warteschlange abhängig von Fahrtrichtung: Wenn hoch gefahren wird, wird in die Abwärtswarteschlange einsortieren, et v.v.

## Slide 12: Notizen
Warteschlangen: enthalten anzufahrende Fachrstuhlschachttaster
Rufende Etage != TPMx
Rufende Etage = TPUx oder TPOx
Weitere If-Bedingungen zwecks Bugvermeidung
Ergebnis: Änderung der Reihenfolgebestimmung der abzufahrenden Etagen vollständig über control_input_lists möglich

## Slide 13: Probleme
Doppeltes Anfahren der Etage
Aufrufe werden nicht in die Warteschlangen aufgenommen
Aufrufe werden in die falsche Warteschlange aufgenommen
Kabine hält in voller Fahrt an
Türe öffnen sich bei Vorbeifahrt der Kabne
Lösung:
  getrennte Betrachtung der Fälle bei Hoch- und Runterfahrt
  Auffangen besonderer Extremsituationen durch If-Abfragen
   Die meisten Bugs konnten hier behoben werden
III

## Slide 14: IV. Bewegungslogik
IV

## Slide 15: Main()
IV

## Slide 16: Bewegungslogik -> control_elevator_movement
IV

## Slide 17: Zielsensor anfahren -> elevator_engine_controler
IV

## Slide 18: Probleme
Umsetzung einer Anfahrautomatik
Umsetzung einer Abbremsautomatik
Lösung durch Simulation einer Pulsweitenmodulation
  Pulsweite wird mittels Zähler ermittelt
  Je höher der Zähler, desto schneller -> Anfahren
  Je höher der Zähler, desto langsamer -> Abbremsen
  Aufruf der Funktion -> Zähler + 1

## Slide 19: Fachlabor IT
Vorgehensweise und Features
Klassenübersicht & main()
Warteschlangenlogik
Bewegungslogik
Etagenlogik
Fazit
V

## Slide 20: main()
V

## Slide 21: Etagenlogik
V
Probleme
Keine elegante Umsetzung durch verschachtelte while-Schleifen
  Wenn auf einer Etage angekommen: Tür soll öffnen -> while-Schleife wartet
So keine parallele Erkennung von z.B. weiteren Ruftastereingaben möglich, das Programm ist lokal „pausiert“

## Slide 22: Etagenlogik
V
Lösung
Ständiges „Hineinspringen“ aus der main()
Ausführungslogik über Klassenvariable FloorStatus
  Nur aktueller Schritt wird durchgeführt und zurückspringen in die main

## Slide 23: Etagenlogik
V

## Slide 24: Fachlabor IT
Vorgehensweise & Features
Klassenübersicht & main()
Warteschlangenlogik
Bewegungslogik
Türlogik
Fazit
VI

## Slide 25: Erfüllte Ziele
VI
Anfahren der Etagen
Abfahren einer intelligenten Warteschlange
  Abarbeiten nach aktueller Fahrtrichtung
Sanfte Beschleunigung und Verzögerung der Kabine
Türsicherheit
Visuelle Unterstützung durch Fahrtrichtungsanzeiger
Logischere Umsetzung der Fahrtichtungsanzeiger
Effizienz des Codes
Lesbarer durch weitere Clean Code Umsetzungen

## Slide 26: Ausblick
VI

## Slide 27
Fragen?
Theorie Programmierung Konzept
Entwicklung und Implementierung einer Aufzugsteuerung mittels C++